#### АКТ

#### экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

ЛАО г. Омска "11" августа 2016 года (наименование муниципального образования Омской области)

#### 1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Гимназия № 147.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644005, г. Омск, ул. Добролюбова, д.22, тел.(3812) 40-36-95, gimnaziy147@yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание __3__ этажей, 9901.7  кв.м;

- часть здания _______ этажей (или на _______ этаже), _________ кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 22000 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1990, год последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 01.10.2016г., капитального – 31.12.2020г.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия № 147», БОУ г. Омска «Гимназия № 147».

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644005, г. Омск, ул. Добролюбова, д.22, тел.(3812) 40-36-95, gimnaziy147@yandex.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): департамент Образования

Администрации г. Омска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 644043, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д.33, тел. (3812) 20-11-92, obrazovanie@admomsk.ru

#### 2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: на ул. Блусевич имеется остановка общественного транспорта «Колледж», автобус № 4,52,   маршрутное такси № 4,52,303,318,349,354,434(Д),550 (остановка не доступна для МГН, дефекты покрытия, трубы ливневой канализации).

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту __нет__

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта __425__ м.

2.2.2. Время движения (пешком) ___5-8___ мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, отсутствует (нужное подчеркнуть).

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), бордюры.

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- |
| С нарушениями зрения | ДУ |
| Передвигающиеся в креслах-колясках | ДУ |
| С нарушениями слуха | А |
| С нарушениями умственного развития | А |
| С нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ДУ |

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  | 1-3 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |  | 4-7 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДУ |  | 8-16 |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта | ДУ |  | 17-30 |
| 4.1 | Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.) | __ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  | 31-35 |
| 6 | Система информации и связи (во всех зонах) | ДУ |  | 36-43 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  | 44,45 |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта _________________________________ДУ_______________________________ __________________________________________________________________

в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

#### 3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт текущий |
| 4.1 | Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.) | __ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт текущий |
| 6 | Система информации на объекте (во всех зонах) | ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт капитальный |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт текущий, ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР |

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ ________2017-2020 гг.________________

в рамках исполнения ____________ п.3.6 Паспорта доступности__________.

(указывается план адаптации объекта (далее – план)

________________________________________________________________

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ________ДЧ-В____________________________ _________________________________________________________________.

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности)  _________

_________________________________________________________________.

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации___________________ http://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

#### 4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки                                                       на ___22___ л.

Результаты фотофиксации на объекте                                           на ___22___ л.

Поэтажные планы, технический паспорт                                      на ___3____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) __________________________________________________________ __________________________________________________________________.

Председатель комиссии по

формированию доступной среды

жизнедеятельности для инвалидов

и других маломобильных групп

населения (далее – комиссия)   Директор БОУ г. Омска «Гимназия № 147»

Куницина И.В. ____________

Заместитель директора ответственный по

охране труда Бажмина Н.В.                  _______

Заведующий хозяйством Жумабаева С.О.______

Председатель ОО «ВОИ ЛАО»

Гончаров Н.А.                                  ________

Специалист по соц. работе Середа Д.В. ________

Представители организации,

## расположенной на объекте      член комиссии  _____________ Л.В. Зотова

|  | Приложение к акту экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| --- | --- |

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия № 147», 644005, г. Омск, ул. Добролюбова, д.22

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1 | Нарушений нет |  |  | не нуждается |
| 2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 2,3 | Отсутствуют стрелки навигации и специальные знаки доступности. Провалы асфальтового покрытия. | К,О,С | Оборудовать стрелки навигации и знаки доступности. Устранить дефекты покрытия. | ремонт текущий |
| 3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Отсутствует | К | Организовать парковку, на которой предусмотреть 10 % мест (но не менее одного места) для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м. Нанести дорожную разметку и установить знак на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м. | ремонт текущий |
| 6 | Общие требования к зоне | Парковку организовать в соответствии с СП 59.13330.2012 (п.4.2) |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участку) | ДУ |  | 1-3 | ремонт текущий |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Земельный участок за территорией, на которой расположен ОСИ, находится в «зоне ответственности» Администрации ЛАО г. Омска. Написать письмо в администрацию ЛАО г. Омска на предмет оборудования парковки доступной для МГН.

2. Вход (входы) в здание

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Лестница (наружная) | есть |  | 4 | Краевые ступени не выделены цветом. Высота боковых поручней 1,02м. Отсутствует разделительный поручень. | О,С | Краевые ступени выделить цветом. Понизить высоту боковых поручней до 0,9м. Оборудовать разделительный поручень (0,9м), а также дополнительный поручень на высоте-0,7м. Поручни должны выступать за марш лестницы на 0,3 м и быть нетравмоопасными диаметром 0,04 до 0,06 м. | ремонт текущий |
| 2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствует | К | Оборудовать пандус. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%) Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь горизонтальные площадки размером не менее 1,5х1,5 м. По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 0,05 м. Окрасить контрастным цветом площадки в начале и конце пандуса. Допускается для выявления граничащих поверхностей применение световых маячков или световых лент. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), дополнительно и на высоте 0,5 и 0,7 м. Поручень перил с внутренней стороны должен быть непрерывным по всей высоте. Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Поручни и колесоотбойники выделить контрастным цветом. | ремонт капитальный |
| 3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 4 | Нарушений нет |  |  | не нуждается |
| 4 | Дверь (входная) | есть |  | 5,6 | Входная дверь 2-х створчатая (0,8м и 0,76м). Дверь тамбура 2-х створчатая (0,8м и 0,76м). Отсутствует контрастная маркировка. | К,С | Заменить полотна дверей. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину 0,9м. Предусмотреть контрастную маркировку на входной и на двери тамбура в виде желтого круга диаметром 20 см. | ремонт текущий |
| 5 | Тамбур | есть |  | 7 | Нарушений нет |  |  | не нуждается |
| 6 | Общие требования к зоне | Лестницу наружную привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (п.4.1.12). Входные и двери тамбура привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (п.5.1.4-5.1.5). |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДУ |  | 4-7 | ремонт капитальный |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:__________________________________________

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Коридор (вестибюль, зона ожида-ния, галерея, балкон) | есть |  | 8,9 | Отсутствует контрастная окрашенная полоса на путях движения. | С | Предусмотреть контрастную окрашенную полосу на путях движения. | ремонт текущий |
| 2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 10,11 | Краевые ступени не выделены цветом. Отсутствуют на поручнях перил рельефные обозначения этажей. Высота поручней 0,92м. Отсутствует поручень с другой стороны лестницы (0,9м) а также дополнительный поручень на высоте 0,7м. | О,С | Краевые ступени выделить цветом. Оборудовать поручни на высоте 0,9м и 0,7м с обеих сторон лестницы. Поручни должны выступать за марш лестницы на 0,3 м и быть нетравмоопасными диаметром 0,04 до 0,06 м. На поручнях перил предусмотреть рельефные обозначения этажей. | ремонт текущий |
| 3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | Отсутствует | К | Предусмотреть возможность использования гусеничного подъемника для подъема на верхние этажи. | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Дверь | есть |  | 12,13 | Дверь 2-х створчатая (0,7м и 0,7м), порог – 0,06м. | К,О,С | Заменить полотна дверей. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину 0,9м. Понизить пороги до 1,4см. | ремонт текущий |
| 6 | Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности) | есть |  | 14-16 | Не доступно для МГН | К,О,С | Оборудовать стрелки-указатели навигации по направлению к центральному входу. | ремонт текущий |
| 7 | Общие требования к зоне | Пути эвакуации привести в соответствие нормам СП 59.13330.2012 (п 5.2.) |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) | ДУ |  | 8-16 | ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: После проведения мероприятий по адаптации объекта, в качестве эвакуационного выхода для МГН будет использоваться центральный вход.

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Зона обслуживания инвалидов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 17-20 | Двери учебных классов 0,87-0,88м, высокие пороги- 0,03-0,05м. Не оборудованы для МГН. | К,О,С,Г | Понизить пороги до 1,4см. Рекомендуется установить двери шириной одной створки не менее 0,9 м со светопрозрачной вставкой и П-образной ручкой. Ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. Предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации. | ремонт текущий |
| 2 | Зальная форма обслуживания | есть |  | 21-30 | Актовый зал: дверь 2-х створчатая (0,7м и 0,7м). Порог – 0,03м. Лестница не оборудована откидным пандусом. Краевые ступени не выделены цветом. Отсутствуют боковые поручни. Отсутствует индукционная петля. Столовая: Дверь – 0,87м. Не оборудованы места для МГН, раковины не доступны для колясочников. Отсутствуют поручни возле раковин. Высота стола – 0,73м. Спортзал: не оборудован для МГН: дверь 2-х створчатая (0,7м и 0,7м). Порог – 0,05м. Отсутствует специальная зона "мягкая стенка" для занятий физкультурой МГН. Раздевалка мужская/женская: узкий дверной проём – 0,77м, высокий порог – 0,03м. Высота крючков для одежды – 1,64м. | К,О,С,Г | Актовый зал: заменить полотно двери. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину 0,9м. Понизить порог до 1,4см. Краевые ступени лестницы выделить цветом. Оборудовать боковые поручни (0,9м) и дополнительно на высоте 0,7м. Предусмотреть не менее 5 % кресел для слабослышащих с индукционной петлей. Предусмотреть специальную табличку доступности. Необходимо приспособить один умывальник (раковину) к потребностям инвалидов-колясочников. Предусмотреть не менее 5 % мест, а при вместимости зала более 80 мест – не менее 4%,но не менее одного для лиц, передвигающихся на кресло-колясках и с недостатками зрения, с площадью каждого места не менее 3 кв.м. Предусмотреть специальную табличку доступности возле стола. Заменить полотно двери. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину 0,9м. Понизить порог до 1,4см. Оборудовать специальную зону "мягкую стенку" для занятий физкультурой МГН. В раздевалках расширить дверные проемы до 0,9м, понизить пороги до 1,4см. Предусмотреть поручни, скамьи шириной не менее 0,4 м. Крючки для одежды понизить до 1,4м. | ремонт текущий |
| 3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Общие требования к зоне | Учебные кабинеты оборудовать согласно требованиям СП 59.13330.2012 (п.7.2) |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов | ДУ |  | 17-30 | ремонт текущий |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ____________________________________

4.1 Жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа-ние | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | --- |  |  | --- |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:_________________________________________

5. Санитарно-гигиенические помещения

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержа-ние | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Туалетная комната | есть |  | 31-34 | Туалеты не оборудованы для МГН: двери – 0,78м, пороги – 0,04-0,07м, отсутствуют поручни возле раковин и унитазов. Узкие кабинки. Отсутствуют кнопки вызова персонала. Отсутствуют специальные знаки доступности(в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. | К,О | Расширить дверные проемы до 0,9м, понизить пороги до 1,4см. По возможности предусмотреть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Обеспечить свободное пространство (не менее 0,75м) рядом с унитазом для размещения кресла-коляски. Оборудовать поручни возле раковин и унитазов. Установить крючки для трости, костылей. Оборудовать кнопку вызова персонала. Предусмотреть специальный знак доступности (в том числе рельефный) на высоте 1,35м. коляски. | ремонт текущий |
| 2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  | 35 | Нарушений нет |  |  | не нуждается |
| 4 | Общие требования к зоне | Адаптировать туалетные комнаты в соответствии с СП 59.13330.2012 (п.5.3) |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  | 31-35 | ремонт текущий |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:_________________________________________

6. Система информации на объекте

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Визуальные средства | есть |  | 36-40 | Недостаточно стрелок-указателей навигации по направлению к центральному входу. Отсутствует контрастная окрашенная полоса на путях движения. Отсутствуют световые сигнализаторы школьного звонка, а также световая сигнализация об эвакуации. | К,О,С,Г,У | Оборудовать стрелки-указатели навигации по направлению к центральному входу. Предусмотреть контрастную окрашенную полосу на путях движения. Установить световые сигнализаторы школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации. | ремонт текущий |
| 2 | Акустические средства | есть |  | 41-43 | Отсутствует индукционная петля. | Г | Оборудовать индукционную петлю. | ремонт текущий |
| 3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствуют | С | Таблички при входе в здание, на классах, кабинетах и в местах общего пользования продублировать рельефными знаками на высоте от 1,3 до 1,4м. На поручнях перил предусмотреть рельефные обозначения этажей. Установить мнемосхему на центральном входе здания. | ремонт текущий |
| 4 | Общие требования к зоне | Таблички привести в соответствие СП 59.13330.2012 (п.5.5) |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | ДУ |  | 36-43 | ремонт текущий |

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:_______________________________________